## Slide 1: Projet HYDRODEMO : Évaluation de l’aléa torrentiel dans les petits bassins versants des Alpes du Nord
Action 4 : Développer un cadre de modélisation hydrologique pour les petits bassins versants torrentiels

## Slide 2: Problématiques - Objectifs
Des connaissances limitées du fonctionnement hydrologique des bassins versants torrentiels Des approches pratiques « expertes » peu renouvelées et parfois mal adaptées
Utiliser la modélisation hydrologique avancée comme outil support
Proposer des estimateurs pour la prédétermination des quantiles de crues

## Slide 3: Approche méthodologique
Application du modèle hydrologique MORDOR-SD sur bassins jaugés
Objectif : aboutir à une paramétrisation du modèle satisfaisante sur chaque BV
Exercices de calage/validation, intégration de données externes, calages multi-critères
En particulier comparaison des 2 forçages de précipitation sur 57 bassins, période 1997-2017
1ère phase

## Slide 4: Approche méthodologique
79 bassins versants « Alpes du Nord » (Banque Hydro + EDF)
Echantillon large, représentatif de conditions variées.
Surface : 8 à 300 km2
Altitude médiane : 270 à 2500 mètres
Quelques bassins glaciaires
1ère phase – Zone d’étude

## Slide 5: Verrous pratiques
Désagrégation des forçages SPAZM
Quelles données infra-journalières dans le passé ?
Test de plusieurs approches
Choix de la méthode DuO (Magand et al., 2014 ) : désagrégation avec SAFRAN
Traitement des bassins « influencés »
Problématique : bouclage du bilan hydrologique simulé
Choix d’une référence pluviométrique
Recherche d’études hydrogéologiques
Quid des prélèvements anthropiques ?
36 bassins sur 79 avec csbv ≠ 1

## Slide 6: Calage de MORDOR SD
Performances globales
Bilan :
- Bonnes performances avec les deux forçages
- Peu de bassins problématiques
- Meilleures performances avec Comephore

## Slide 7: Evaluation sur d’autres critères
A l’issue des calages : simulations avec précipitation Spazm sur 59 ans (79 bassins) et Comephore sur 20 ans (57 bassins)
Evaluation des simulations sur 2 critères supplémentaires :
Prédétermination des caractéristiques de crues
Scores de contingence

## Slide 8: Prédétermination des caractéristiques de crues
Cinq variables descriptives :
Débit de pointe (QMAX)
Volume (V)
Temps de montée
Durée
Durée équivalente (DEQUIV)
Echantillonnage supérieur au seuil = 4*module
Indépendance entre évènements = critère de temporalité et de récession
Ajustement GPD sur n plus grandes valeurs (n tel qu’on ait 2 évènements par an)
Procédure d’extraction – grandeurs d’intérêt
Figure tirée de Evin & Piton, 2020.

## Slide 9: Prédétermination des caractéristiques de crues
Débits généralement sous-estimés
Résultats – Débits de pointe
SPAZM COMEPHORE

## Slide 10: Evaluation sur critères de contingence
Evaluation de la performance du modèle en terme de temporalité des évènements
Basé sur les dépassements de seuil
Principe

## Slide 11: Evaluation sur critères de contingence
Résultats
SPAZM COMEPHORE
Temporalité mieux respectée avec Comephore

## Slide 12: Bilan de la première phase
Un échantillon de bassins versants cohérent
Un modèle globalement performant
Des forçages questionnés
-> Une base fiable pour une extension sur bassins non jaugés

## Slide 13: Approche méthodologique
Objectif global : Application de MORDOR-SD sur bassins non jaugés
Mise au point d’une méthode de régionalisation des paramètres
Comparaison des résultats sur bassins non jaugés : quantiles Shyreg, base de données transport solide
2ème phase

## Slide 14: Régionalisation des paramètres
Approche « pseudo non-jaugé » = on construit la méthode sur une partie des bassins jaugés, et on la test sur les bassins restants.
52 bassins sélectionnés (débits sur 1997-2017 et non glaciaire)
Etape 1 : réduction du nombre de paramètres régionalisés
Etape 2 : mise au point et validation de la méthode de régionalisation
Méthode
Bilan hydrique : 3 paramètres, 3 fixés
Etagement des forçages : 2 paramètres, 2 fixés
Neige & glace: 9 paramètres, 7 fixés
Nappe: 2 paramètres, 1 fixé
Routage: 2 paramètres, 2 fixés
Production: 6 paramètres, 3 fixés
Nappe: 2 paramètres, 1 fixé
-> 6 paramètres à régionaliser

## Slide 15: Régionalisation des paramètres
Régionalisation par transfert uniforme du meilleur jeu de paramètres
Performances dégradées sur tout le spectre
On conserve 50% de bonnes performances
L’incertitude sur les bilans est le premier facteur de baisse des performances
Résultats
Nappe: 2 paramètres, 1 fixé
Spazm Comephore

## Slide 16: Comparaison BDD action 3
Principe : évaluation de la capacité de la modélisation à reproduire l’occurrence des évènements RTM
130 bassins
Critère taux de succès, confronté à des variables explicatives (taille du bassin, pluviométrie, saison)
Nappe: 2 paramètres, 1 fixé

## Slide 17: Comparaison BDD action 3
Exploitation des autres informations :
  « intensité » RTM difficilement exploitable
  Volume solide dépendant du mode de transport
  Volume de curage : temporalité grossière
Nappe: 2 paramètres, 1 fixé

## Slide 18: Comparaison Shyreg
Shyreg : méthode de prédétermination des débits de crues
Validité non garantie : petits bassins (< 5km²) et bassins nivaux
Ecarts parfois importants, nécessite d’aller dans le détail
Nappe: 2 paramètres, 1 fixé
Spazm Comephore

## Slide 19: Zoom bassins Métro - Grésivaudan
13 bassins autour de Grenoble
Comparer les résultats Hydrodemo à d’autres données
Nappe: 2 paramètres, 1 fixé

## Slide 20: Zoom bassins Métro - Grésivaudan
Estimations Q10 avec plusieurs méthodes
Q10 spécifique ≈ 0.6 m3/s/km²
Incertitude principale = précipitations
Nappe: 2 paramètres, 1 fixé

## Slide 21: Zoom bassins Métro - Grésivaudan
Comparaison évènementielle : crues de Belledonne - août 2005
Nappe: 2 paramètres, 1 fixé

## Slide 22: Conclusions
Avancées principales
Forçage de précipitation horaire sur 1959-2017
Estimations fiables de quantiles peu rares
Limites des méthodes classiques
Cadre de modélisation hydrologique viable
Verrous - Limites
Connaissance des précipitations
Paramétrisation du modèle

## Slide 23: Conclusions
Livrables de l’action 4
Rapports finalisés :
- MORDOR-SD (calages et régionalisation)
- Analyse bassins Métro - Grésivaudan
Rapports provisoires :
- Comparaison MORDOR-SD et GRD (contribution INRAE RECOVER)
Résultats numériques :
- Chroniques de débit pour exploitation modèles transport solide
Chaine de simulation complète (usage interne)